무단횡단금지휀스(일반,블럭형) 시방서

1. 목적

본 시방서는 무단횡단금지휀스의 설치순서와 방법을 명확히 하고 안전하게 설치되며 지속적인 유지 관리가 되도록 함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

본 시방서는 무단횡단금지휀스의 시공 방법에 적용한다.

3. 제품의 명칭 및 규격

명칭 : “무단횡단금지휀스”

  - 규격 : (블럭형)L2,000 X W200 X H900  설치간격1,000(M/M)

(일반형)L1,230 X W200 X H900  설치간격1,000(M/M)

  - 구성 : 블    럭 - HDPE L1,000 X W200 X H160

휀스판넬 - HDPE L1,230 X W50 X H500

봉   - PU  H750m/m, H450m/m

5. 제품의 설치도

※ 설계 도면 참조

4. 시공 관리

시공에 필요한 안전 조치

- 시공자는 사전에 운전자 및 작업자에 대한 안전 조치를 취한다.

시공 순서

(1) 시공자는 도면을 기준으로 블럭,유도봉의 위치를 정확히 확인하고 설치될 장소에 유해한 돌출물을 제거한다.

(2) 설치 위치에 블럭을 놓고 홀 2개를 마킹한다.(블럭형)

설치 위치에 유도봉을 놓고 홀3개를 마킹한다.(일반형)

이때 (일반형)주의 할 점, 아래 주의 부분을 이해하고 마킹 한다.

나) ⋇주의: 홀자리 마킹시 유도봉 상단줄무늬에 있는 홀 위치가 설치될 방향에 수직을 이루어야 한다. 휀스 판넬의 홀이 서로 맞우보며 설치가 되므로 반드시 주의하여 홀 자리를 마킹한다.

(다) 노면이 아스콘인 경우 마킹 위치에 볼트 구멍과 일치하게           드릴(∅17)로 120㎜이상 깊이로 천공한다.

        - 노면이 콘크리트인 경우 마킹 위치에 볼트 구멍과 일치하게 드릴(∅19)로 60mm이상 깊이로 천공한다.(블럭형)

      - (천공 후 구멍내의 이물질이 없도록 한다)

(라) -아스콘인 경우 칼블럭(∅16× 100㎜)을 천공구멍에 삽입한다.

        - -콘크리트인 경우 셋앙카(M12 X 120mm)을 천공구멍에 삽입한다.(블럭형)

(마) 유도봉을 조립한 후 천공한 위치에 놓고 스크류볼트(∅12× 127㎜)를 임펙트에 17mm 복스를 끼워 3개(일반형),2개(블럭형)의 볼트를 조인다.

        - (블럭형의 경우 반드시 외경∅30mm  와샤를 볼트에 삽입 후 조인다. 기울음이 없도록 주의)

(바) 콘크리트인 경우 19mm복스를 끼워 3개(일반형),2개(블럭형)의 너트를 조인다.

(사) 계주로 연결된 판넬을 볼트와 너트를 이용 판넬과 봉을 조립체결한다.

        - 이때 주의해야 할 점은 아래 주의 부분을 이해하고 체결한다.

⋇주의: 유도봉의 양쪽을 잡고 있는 판넬의 홀에는 볼트(M8X20)와 평와샤 그리고 평와샤 와 락너트(M8)를 이용 체결 한다.

          - 유도봉 줄무늬 중앙에 있는 홀을 관통한 볼트(M8X90)와 평와샤 그리고 평와샤와 캡너트(M8)를 이용 체결한다.

          - 단부용 브라켓도 상기체결방식과 동일

      - (판넬의 인쇄면이 거꾸로 설치되는 일이 없도록 확인 조립한다.)

      - (아) 시공 설치 후 다음 사항을 확인한다.

          - 제품 외관상 측면(차량 진행 방향)에는 돌출물이 없어야 한다.

          - 설계도에 표시된 규정대로 설치되었는지를 확인한다.

      - (차) 주변 정리 정돈을 하고 안전 조치 시설물을 철거한다.

5. 검수

시공이 종료되면 발주처 및 감독관의 입회 하에 검수를 받는다.

※발주처 및 감독관의 입회가 불가능 할 경우 설치 과정 전,중,후 를 촬영하여 시공이 완료되었음을 입증하여야 한다.

6. 유지 관리

설치된 제품은 주기적인 점검을 통하여 제 기능을 발휘하는지 점검하고 유지관리를 하여야 한다.

점검은 통상 순회 점검을 통하여 이상 유무를 확인한다. 오염상태(매연, 분진, 흙탕물 등) 스크류 볼트와 너트의 풀림여부

파손 유무

7. 기  타

본 시방서에 기술되지 아니한 사항은 발주처 및 감독관의 지시에

따라야 한다.